oferent/wykonawca

nazwa, siedziba, adres,

NIP, REGON, e-mail, telefon

O F E R T A

zamawiający

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181C

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe BAG.043.14.2021, dotyczące zamówienia w przedmiocie

dostawa przełączników sieciowych LAN PoE+

składamy ofertę na wykonanie ww. zamówienia, w skład którego wchodzą:

- dostawa 15 szt. przełączników sieciowych 48-portowych zarządzalnych warstwy 2 (L2) LAN PoE+, wyposażonych we wkładki 1Gb MM (nazwa, typ/model, producent)

- dostawa 4 szt. przełączników sieciowych 24-portowych zarządzalnych warstwy 2 (L2) LAN PoE+, wyposażonych we wkładki 1Gb MM (nazwa, typ/model, producent)

| urządzenie / element dostawy | liczba | cena jednostkowa netto (bez VAT) | wartość brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 + VAT |
| przełącznik sieciowy 48-portowy zarządzalny warstwy 2 (L2) LAN PoE+, spełniający wszystkie wymagania określone w lit. a | 15 szt. | pln/szt. | pln |
| przełącznik sieciowy 24-portowy zarządzalny warstwy 2 (L2) LAN PoE+, spełniający wszystkie wymagania określone w lit. b | 4 szt. | pln/szt. | pln |

co stanowi w podsumowaniu całkowitą cenę/wartość brutto za wykonanie zamówienia (              ) pln

(słownie złotych:                                               )

w tym należny podatek od towarów i usług (          ) pln

- przełącznik zarządzalny warstwy 2 (L2) LAN PoE+, wyposażony we wkładki 1Gb MM – 15 identycznych szt.

| element | wymagane funkcje i parametry oraz warunki serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
| obudowa | zamknięta, dostosowana do instalacji w szafie Rack |
| porty | 48 portów GbE autosensing 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half lub full; 1000BASE-T: full oraz 4 porty SFP 1GbE; przełącznik wyposażony w 4 kompatybilne wkładki SFP Ethernet 1Gbps LC SR |
| protokoły i standardy | zapewniona zgodność ze standardami: IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3 Type 10BASE-T; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3af Power over Ethernet; IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus; IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; RFC 783 TFTP Protocol (revision 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Protocol; RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2); RFC 1918 Address Allocation for Private Internet; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery; RFC 2460 IPv6 Specification; RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks; RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only); RFC 3315 DHCPv6 (client only); RFC 3484 Default Address Selection for IPv6; RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture; RFC 3596 DNS Extension for IPv6; RFC 3810 Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6; RFC 4022 MIB for TCP; RFC 4113 MIB for UDP; RFC 4251 SSHv6 Architecture; RFC 4252 SSHv6 Authentication; RFC 4252 SSHv6 Transport Layer; RFC 4254 SSHv6 Connection; RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture; RFC 4293 MIB for IP; RFC 4419 Key Exchange for SSH; RFC 4443 ICMPv6; RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery; RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration; RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6; RFC 2474 DiffServ precedence, z 4 kolejkami na port; RFC 2475 DiffServ Architecture; RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF); RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF); RFC 2131 DHCP; RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3); RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 3416 Protocol Operations for SNMP; RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS; RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 1098 A Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 1155 Structure of Management Information; RFC 2819 cztery grupy RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events); RFC 3411 SNMP Management Frameworks; RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications; RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3); RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 5424 Syslog Protocol; ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED); SNMPv1/v2c/v3 |
| wydajność | przełącznik zapewnia przepustowość minimum 75 Mpps oraz przełączanie z prędkością minimum 100 Gbps; przełącznik posiada tablice MAC minimum 16 000 pozycji |
| bezpieczeństwo | zapewniona zgodność ze standardami: IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS Authentication; RFC 2866 RADIUS Accounting; Secure Sockets Layer (SSL) |
| dodatkowe funkcje | każdy przełącznik obsługuje standard PoE+ na wszystkich 48 portach GbE i zapewnia łączną moc na portach GbE (budżet mocy PoE) minimum 370 W; przełącznik umożliwia zarzadzanie grupą przełączników za pomocą pojedynczego adresu IP (Single IP management) |
| zarządzanie | zapewniona zgodność ze standardami: RFC 1591 DNS (client); RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3); RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2); RFC 3417 (SNMP Transport Mappings);SSHv1/SSHv2 Secure Shell |
| niezawodność i dostępność | przełącznik posiada porty SFP typu hot-swap |
| wymiary, ciężar | wysokość maks. 1U; waga maks. 10 kg; wyposażenie w zestaw do montażu w szafie rack 19” z kompletem niezbędnych elementów montażowych |
| zasilanie | zasilanie 230 V o mocy min. 400 W maks. 550 W |
| warunki gwarancji i serwisu | 3 lata gwarancji producenta realizowanej przez autoryzowany serwis producenta w miejscu instalacji przełącznika, z czasem usunięcia awarii maks. do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia oraz terminem usunięcia usterki maks. 7 dni od zgłoszenia usterki; możliwość telefonicznego zgłaszania awarii lub usterki w trybie 8x5; wymiana uszkodzonego urządzenia w miejscu instalacji (on-site) następnego dnia roboczego; przed zawarciem umowy wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie producenta przełączników o rejestracji zamawiającego w bazie serwisowej producenta. Przełączniki pochodzą z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i reprezentują model bieżącej linii produkcyjnej. |
| warunki instalacji, wsparcie techniczne | wsparcie w zakresie wstępnego uruchomienia urządzeń polegającego na sprawdzeniu poprawności ich pracy, aktualności firmware oraz zgodności urządzenia z wymaganiami technicznymi określonymi w ofercie; wsparcie w zakresie instalacji/reinstalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów dotyczących urządzeń; dostęp do najnowszego oprogramowania systemu operacyjnego urządzenia, możliwość pobrania najnowszego oprogramowania ze strony producenta przez okres obowiązywania gwarancji |
| certyfikaty | Przed zawarciem umowy wykonawca przekaże zamawiającemu: certyfikat ISO 9001 dla producenta przełączników, obejmujący proces projektowania i produkcji, a także deklarację zgodności CE dot. przełączników |

Jeżeli spełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań sprawia, że jest konieczne zakupienie stosownej licencji lub aktywacji, zobowiązujemy się zakupić i dostarczyć wraz z urządzeniami taką bezterminową licencję lub bezterminową aktywację.

- przełącznik zarządzalny warstwy 2 (L2) LAN PoE+, wyposażony we wkładki 1Gb MM – 4 identyczne sztuki

| element | wymagane funkcje i parametry oraz warunki serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
| obudowa | zamknięta, dostosowana do instalacji w szafie Rack |
| porty | 24 porty GbE autosensing 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half lub full; 1000BASE-T: full oraz 4 porty SFP 1GbE; przełącznik wyposażony w 4 kompatybilne wkładki SFP Ethernet 1Gbps LC SR |
| protokoły i standardy | zapewniona zgodność ze standardami: IEEE 802.1D MAC Bridges; IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.1Q VLANs; IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees; IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree; IEEE 802.3 Type 10BASE-T; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.3af Power over Ethernet; IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus; IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet; IEEE 802.3x Flow Control; RFC 768 UDP; RFC 783 TFTP Protocol (revision 2); RFC 792 ICMP; RFC 793 TCP; RFC 826 ARP; RFC 854 TELNET; RFC 868 Time Protocol; RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2); RFC 1918 Address Allocation for Private Internet; RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4; RFC 1981 IPv6 Path MTU Discovery; RFC 2460 IPv6 Specification; RFC 2464 Transmission of IPv6 over Ethernet Networks; RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only); RFC 3315 DHCPv6 (client only); RFC 3484 Default Address Selection for IPv6; RFC 3513 IPv6 Addressing Architecture; RFC 3596 DNS Extension for IPv6; RFC 3810 Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6; RFC 4022 MIB for TCP; RFC 4113 MIB for UDP; RFC 4251 SSHv6 Architecture; RFC 4252 SSHv6 Authentication; RFC 4252 SSHv6 Transport Layer; RFC 4254 SSHv6 Connection; RFC 4291 IP Version 6 Addressing Architecture; RFC 4293 MIB for IP; RFC 4419 Key Exchange for SSH; RFC 4443 ICMPv6; RFC 4861 IPv6 Neighbor Discovery; RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration; RFC 5095 Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6; RFC 2474 DiffServ precedence, z 4 kolejkami na port; RFC 2475 DiffServ Architecture; RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF) RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF); RFC 2131 DHCP; RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3); RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 3416 Protocol Operations for SNMP; RFC 3575 IANA Considerations for RADIUS; RFC 5905 Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification; IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); RFC 1098 A Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 1155 Structure of Management Information; RFC 2819 cztery grupy RMON: 1 (statistics), 2 (history), 3 (alarm) and 9 (events); RFC 3411 SNMP Management Frameworks; RFC 3412 Message Processing and Dispatching for the Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP) Applications; RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3); RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 3418 Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP); RFC 5424 Syslog Protocol; ANSI/TIA-1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP-MED); SNMPv1/v2c/v3 |
| wydajność | przełącznik zapewnia przepustowość minimum 40 Mpps oraz przełączanie z prędkością minimum 50 Gbps; przełącznik posiada tablice MAC minimum 16 000 pozycji |
| bezpieczeństwo | zapewniona zgodność ze standardami: IEEE 802.1X Port Based Network Access Control; RFC 1492 TACACS+; RFC 2138 RADIUS Authentication; RFC 2866 RADIUS Accounting; Secure Sockets Layer (SSL) |
| dodatkowe funkcje | przełącznik obsługuje standard PoE + na wszystkich 24 portach GbE i zapewnia łączną moc na portach GbE (budżet mocy PoE) minimum 180 W; przełącznik umożliwia zarządzanie grupą przełączników za pomocą pojedynczego adresu IP (Single IP management) |
| zarządzanie | zapewniona zgodność ze standardami: RFC 1591 DNS (client); RFC 2576 (Coexistence between SNMP V1, V2, V3); RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2); RFC 3417 (SNMP Transport Mappings);SSHv1/SSHv2 Secure Shell |
| niezawodność i dostępność | przełącznik posiada porty SFP typu hot-swap |
| wymiary, ciężar | wysokość maks. 1U; waga maks. 10 kg; wyposażenie w zestaw do montażu w szafie rack 19’’ z kompletem niezbędnych elementów montażowych |
| zasilanie | zasilanie 230 V o mocy min. 220 W maks. 350 W |
| warunki gwarancji i serwisu | 3 lata gwarancji producenta realizowanej przez autoryzowany serwis producenta w miejscu instalacji przełącznika, z czasem usunięcia awarii maks. do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia oraz terminem usunięcia usterki maks. 7 dni od zgłoszenia usterki; możliwość telefonicznego zgłaszania awarii lub usterki w trybie 8x5; wymiana uszkodzonego urządzenia w miejscu instalacji (on-site) następnego dnia roboczego; przed zawarciem umowy wykonawca przekaże zamawiającemu oświadczenie producenta przełączników o rejestracji zamawiającego w bazie serwisowej producenta. Przełączniki pochodzą z legalnego kanału sprzedaży producenta w Polsce i reprezentują model bieżącej linii produkcyjnej |
| warunki instalacji, wsparcie techniczne | wsparcie w zakresie wstępnego uruchomienia urządzeń polegającego na sprawdzeniu poprawności ich pracy, aktualności firmware oraz zgodności urządzenia z wymaganiami technicznymi określonymi w ofercie; wsparcie w zakresie instalacji/reinstalacji, konfiguracji, rozwiązywania problemów dotyczących urządzeń; dostęp do najnowszego oprogramowania systemu operacyjnego urządzenia, możliwość pobrania najnowszego oprogramowania ze strony producenta przez okres obowiązywania gwarancji |
| certyfikaty | Przed zawarciem umowy wykonawca przekaże zamawiającemu: certyfikat ISO 9001 dla producenta przełączników, obejmujący proces projektowania i produkcji, a także deklarację zgodności CE dot. przełączników |

Jeżeli spełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań sprawia, że jest konieczne zakupienie stosownej licencji lub aktywacji, zobowiązujemy się zakupić i dostarczyć wraz z urządzeniami taką bezterminową licencję lub bezterminową aktywację.

- Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną i zawodową oraz dysponujemy wykwalifikowanymi osobami, które zapewniają realizację zamówienia z należytą starannością w celu uzyskania odpowiedniego poziomu jakości dostawy.

- Zobowiązujemy się dostarczyć i wydać zamawiającemu przedmiot dostawy w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.

- Na dostarczone przełączniki, odebrane przez zamawiającego, udzielamy trzyletniej gwarancji w trybie 8x5xNBD, na zasadach określonych przez producenta/-ów przełączników oraz we wzorze umowy.

- Zapoznaliśmy się z postanowieniami (wzorem) umowy, które przedstawiono wraz z zapytaniem ofertowym, a w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach podanych we wzorze, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Uważamy się za związanych tą ofertą w terminie do 12 października 2021 r.

- Przyjęliśmy do wiadomości informacje udostępnione wraz z zapytaniem ofertowym, w zakresie wynikającym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- Wyrażamy zgodę na zamieszczenie przez zamawiającego na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, zawartych w ofercie danych oferenta/wykonawcy oraz ceny lub cen.

miejscowość, data                                                                                              podpis własnoręczny oferenta/wykonawcy

alternatywnie, podpis elektroniczny oferenta/wykonawcy*

*Dokument można sporządzić w postaci elektronicznej, tj. dokonać jego zapisania w formacie pdf (funkcja „zapisz jako” lub „drukuj”) i poświadczenia podpisem elektronicznym w formacie PAdES (ew. XAdES), dodatkowo umieszczając infografikę e-podpisu w wyznaczonym do tego miejscu.